Приложение 3

к приказу председателя Комитета

по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Министерства по инвестициям и развитию

Республики Казахстан

от _________ 2017 года № __

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС НОРМАЛАРЫ

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МЕМЛЕКЕТТІК
ӘЛЕУМЕТТІК БАСПАНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ

ҚР ҚН 3.02-03-2017
CН РК 3.02-03-2017

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Цели нормативных требований

4.2 Функциональные требования

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ) КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

6. ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩА

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

9. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Нижние пределы площади помещений государственного социального жилища

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ

| 1 |  | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование жилых зданий (жилых зданий квартирного типа, общежитий, специальных жилых домов с обслуживанием для престарелых и/или инвалидов) из государственного жилищного фонда Республики Казахстан (далее - Жилые здания), предоставляемых в соответствии с жилищным законодательством внаем нуждающимся гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, а также имеющим право на социальную поддержку. 1.2 Нормы распространяются на проектирование жилых зданий высотой до 25 наземных этажей включительно. 1.3 Положения настоящих строительных норм обязательны для применения на территории Республики Казахстан предприятиями, учреждениями, организациями, в том числе с иностранным участием, независимо от форм собственности и подчиненности. 1.4 Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование жилых домов и общежитий частного жилищного фонда, мобильных (инвентарных) зданий для нужд строительства, осуществляемых по ГОСТ 22853, ГОСТ 25957, зданий с эпизодическим проживанием (мотели, пансионаты, гостиницы), а также домов интернатов и пансионатов для инвалидов и престарелых и других медико-социальных учреждений. |
| 2 |  | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |
|  |  | Для применения настоящих строительных норм необходимы следующие ссылочные нормативные документы: Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года; Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года; Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года; Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года; Технический регламент «Требования по оборудованию зданий, сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре», утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796; Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14; Технический регламент «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202; Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий», утвержденные приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 125 Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10637 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования к жилым и общественным зданиям); Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20.03.2015 г. № 230. Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10851 (далее – ПУЭ). |
| 3 |  | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ |
|  |  | В настоящих строительных нормах применяются следующие термины и определения: 3.1 специальная квартира – квартира, запроектированная с учетом специфических особенностей жизнедеятельности маломобильных групп населения (престарелых и инвалидов); 3.2 балкон – огражденная площадка, полностью выступающая из плоскости стены фасада здания. Как правило, балкон является частью отдельно взятой квартиры, но может быть частью здания, предназначенного для общего пользования. 3.3 веранда – пристроенное (встроено-пристроенное) неотапливаемое помещение (как правило, застекленное), имеющее непосредственный выход наружу. Как правило, веранда является пристройкой к отдельно взятой квартире; 3.4 жилое здание коридорного (галерейного) типа – здание, в котором жилые помещения (квартиры) имеют выходы через общий коридор (общую галерею) наружу либо на две и более лестничные клетки; 3.5 физически ослабленные лица (лица с ограниченными возможностями здоровья) – лица, испытывающие по состоянию здоровья затруднения при передвижении и самообслуживании в архитектурной среде, созданной для практически здоровых людей (старики, инвалиды различных нозологических групп, хронические больные, травмированные, беременные, взрослые с детьми на руках или в колясках); 3.6 летние помещения – балконы, лоджии, включаемые в общую площадь квартир (жилищ) с понижающими коэффициентами; 3.7 этаж подвальный – нижний этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения; 3.8 этаж надземный – этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли; 3.9 встроенно-пристроенные помещения – помещения, имеющие как пристроенную к основному зданию, так и встроенную в него части; 3.10 специальный жилой дом с обслуживанием (специальное жилище) – специальное жилое здание квартирного типа, которое служит для постоянного проживания одиноких инвалидов или их семей (слепых, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся в креслах–колясках и т.п.) и престарелых одиноких людей и их семей, нуждающихся в медицинском, бытовом и специальном обслуживании; 3.11 этаж мансардный – этаж с жилыми и/или нежилыми помещениями, размещаемый внутри чердачного пространства, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломанной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 метра от уровня пола мансардного этажа; 3.12 государственное социальное жилище – жилище из государственного жилищного фонда, предназначенное для постоянного проживания и отвечающее установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям, предоставляемое, в соответствии с жилищным законодательством внаем нуждающимся гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, а также имеющим право на государственную социальную поддержку; 3.13 государственный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности государству и входящие в коммунальный жилищный фонд, жилищный фонд государственного предприятия, а также в жилищный фонд государственного учреждения; 3.14 общее имущество - части объекта кондоминиума (подъезды, лестницы, лифты, крыши, чердаки, подвалы, внеквартирные либо общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок, включая элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности; 3.15 санитарный узел (санузел) – помещение, оборудованное умывальником, унитазом, ванной и/или душем. Санузел может быть как раздельным, так и совмещенным; 3.16 тамбур – проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения; 3.17 терраса (применительно к жилым зданиям) – примыкающая к зданию открытая летняя площадка, огражденная перилами (парапетом, декоративной решеткой, подпорной стенкой, зелеными насаждениями и тому подобное) и устроенная на подготовленном грунте, специальной плите или эксплуатируемой кровле нижерасположенного этажа. Терраса, как правило, является частью одной или нескольких квартир (жилищ) и предназначается для отдыха, может иметь крышу (навес, тент, перголу и тому подобное); 3.18 этаж технический – этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций и может быть расположен в нижнем (техническое подполье) и/или верхнем (технический чердак) ярусах. В отдельных случаях технический этаж может занимать один из средних надземных этажей; 3.19 жилое помещение типовых потребительских качеств – жилое помещение, отвечающее установленным для проживания санитарным и техническим требованиям и благоустроенное применительно к условиям данного населенного пункта; 3.20 нежилое помещение - отдельное помещение, используемое для иных, чем постоянное проживание, целей (магазин, кафе, мастерская, контора и тому подобное), за исключением частей жилого дома (жилого здания), являющихся общим имуществом; 3.21 жилище – отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным санитарно-эпидемиологическим, техническим и другим обязательным требованиям; 3.22 жилой дом (жилое здание) - строение, состоящее в основном из жилых помещений, а также нежилых помещений и иных частей, являющихся общим имуществом; 3.23 жилое помещение (квартира) - отдельное помещение, предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища; 3.24 безбарьерная среда в жилище – квартиры, жилые здания, в которых свойства и габариты путей сообщения соответствуют требованиям физически ослабленных лиц с нарушенной способностью передвигаться (использующих костыли, трости, протезы, инвалидные коляски и т.п.) без особых затруднений и сторонней помощи; 3.25 функциональные (потребительские) требования к жилищам – характеристики и параметры жилых помещений, жилых домов, их местоположение, определяющие уровень безопасности проживания, энергопотребления, санитарно-гигиенического и социально-функционального комфорта проживания; 3.26 чердак – пространство между покрытием (кровлей) и перекрытием верхнего этажа; 3.27 этаж цокольный – нижний этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту, не более половины высоты помещений. |
| 4 |  | ЦЕЛи И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | 4.1 | Цели нормативных требований |
|  |  | Целями настоящих строительных норм являются установление функциональных требований, а также требований к рабочим характеристикам в виде минимальных показателей параметров нормируемого объекта, характеризующих потребительские качества жилого здания, в том числе специальных жилых домов, которые должны учитываться при проектировании и строительстве, найме, первичном распределении, заселении и учете жилья. |
|  | 4.2 | Функциональные требования |
|  |  | Функциональные (потребительские) требования к государственным социальным жилищам определяют такие их параметры, при которых соответствующие этим требованиям жилые объекты обеспечивают безопасные и здоровые условия проживания, экономное расходование энергии, психологический комфорт, возможность выполнения всех необходимых видов деятельности без излишних затрат, усилий и времени на передвижение и ожидание. |
| 5 |  | ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ) КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩА |
|  |  | 5.1 Проектирование государственного социального жилища должно осуществляться с учетом социально-потребительских качеств жилых домов, а также нормируемых нижних пределов жилой и полезной площади, уровня комфортности жилища. Нижние пределы жилой площади не могут быть менее санитарных норм жилой площади и инженерной обеспеченности. Верхние пределы жилой, полезной и общей площадей, а также уровня благоустроенности и инженерного обеспечения устанавливаются заданием на проектирование. 5.2 Государственное социальное жилище должно соответствовать назначению и современным формам, которые определяются условиями предоставления жилищ из государственного жилищного фонда, установленными Законом РК «О жилищных отношениях». 5.3 Характеристики жилой среды, в которой размещаются жилые помещения социального пользования, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым и общественным зданиям и требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, утверждаемых в соответствии с подпунктом ____) пункта ___ Положения о Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от _____ года № _____ (далее – государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и строительства). 5.4 Функциональное зонирование помещений социального жилища, их площади, архитектурно-планировочные и конструктивные решения, материалы конструкций и отделки, системы и виды инженерного оборудования должны соответствовать архитектурно-планировочным и техническим критериям, а также Санитарно-эпидемиологическими требованиями к жилым и общественным зданиям. 5.5 В соответствии с классификацией жилых зданий, к социальному жилищу с типовыми потребительскими качествами жилых помещений могут быть отнесены жилые дома общего типа, одноквартирные или многоквартирные жилые дома, которые, согласно требованиям государственного норматива в области архитектуры, градостроительства и строительства относятся к III и IV классам по уровню комфортности. 5.6 Нижние пределы площади помещений государственного социального жилища приведены в Приложении А к настоящим строительным нормам. 5.7 Квартиры и одноквартирные жилые дома следует проектировать исходя из условия проживания в них одной семьи. 5.8 Тип жилого дома, его этажность в каждом конкретном случае определяется градостроительной документацией, утвержденной в порядке установленным Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». 5.9 Проектирование жилых зданий для строительства в зоне повышенной сейсмической активности осуществляется с учетом требований государственных нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства. 5.10 При проектировании и строительстве жилых зданий следует учитывать степень радоноопасности участка застройки, наличие техногенного радиоактивного загрязнения и природную радиоактивность строительных материалов. При этом необходимо соблюдать установленные требования радиационной безопасности. 5.11 Для обеспечения экологических требований к жилищу строительные и отделочные материалы следует использовать, разрешенные к применению в строительстве. 5.13 При проектировании жилой среды в специальных жилых домах следует учитывать особенности ограничений жизнедеятельности у лиц с различными заболеваниями (слепых, с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся в креслах-колясках и т.п.), а также престарелых людей, нуждающихся в медицинском, бытовом и социальном обслуживании. 5.14 Каждая специальная квартира должна обеспечивать возможность проживания (постоянного или временного) инвалида-колясочника. Для этого следует: назначать габариты помещений квартиры и путей эвакуации с учетом функциональных зон инвалида-колясочника; оборудовать специальными приспособлениями (поручни и т.п.) помещения, предназначенные для инвалидов-колясочников и людей старшего возраста; предусматривать санитарное оборудование уборных, ванн, кухонь и оборудование других помещений с учетом возможного заселения квартиры инвалидом-колясочником. 5.15 Жилище инвалидов следует проектировать с учетом принципов формирования безбарьерной жилой среды и быть оснащено специальным оборудованием и устройствами, обеспечивающими условия для повседневного проживания инвалидов и ведения ими домашнего хозяйства. 5.16 Жилища (квартиры, жилые ячейки, отдельные комнаты) для инвалидов по зрению или семей с такими инвалидами, как правило, должны иметь места для содержания собак-поводырей. 5.17 В квартирах должны предусматриваться, как минимум, следующие помещения: жилые комнаты: гостиная или общая комната, одна или несколько спален; подсобные помещения: прихожая (внутриквартирный коридор или холл), кухня, санитарно-гигиенические помещения (ванная комната, туалет или совмещенный санузел), кладовая или встроенный шкаф, летние помещения (лоджии, балконы, террасы, веранды) в соответствии с требованиями государственного норматива в области архитектуры, градостроительства и строительства. По заданию на проектирование в состав помещений квартиры могут быть включены помещения для трудовой реабилитации (кабинеты, мастерские), комнаты для занятий физкультурой, гардеробные и тому подобное. 5.18 Архитектурно-планировочное решение квартир жилого дома должно обеспечивать их инсоляцию в соответствии с требованиями СанПиН 3.01-077-00 «Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки», утвержденные приказом Главного государственного врача Республики Казахстан от 12.12.2000 г. 5.19 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, общие коридоры (галереи) в жилых зданиях коридорного (галерейного) типа, входные тамбуры и лестничные клетки. |
| 6 |  | ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛИЩА |
|  |  | 6.1 Социальное жилище должно отвечать всем существенным требованиям к безопасности, установленным к строительным объектам, в соответствии с техническим регламентом «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 г. № 1202. 6.2 Потребительские качества социального жилища при его проектировании, строительстве и эксплуатации характеризуются следующими требованиями: безопасности проживания; санитарно-гигиенического комфорта при проживании. 6.3 Безопасность проживания обеспечивается требованиями: механическая прочность и устойчивость; пожарной безопасности; безопасность в процессе эксплуатации (использования); безопасность для здоровья (людей и животных) и окружающей среды; экологической и радиационной безопасностей. 6.3.1 Требования к безопасности (за период нормативного срока эксплуатации зданий и во время стихийных бедствий) обеспечиваются за счет: механической прочности и устойчивости конструкций; соблюдения нормативных теплотехнических характеристик для ограждающих конструкций здания; устройства защитных ограждений в лоджиях первых этажей зданий, усиленных наружных входных дверей, оборудованных домофонами с соответствующими переговорными и кодовыми устройствами (для многоквартирных жилых домов); обеспечения долговечности конструктивных элементов и наружной отделки домов путем защиты выступающих конструкций и цоколей от атмосферных воздействий, устройства козырьков над входами, использования высокоэффективных изоляционных и кровельных материалов, устройства организованного водостока с кровель, отмостки, использования долговечных красящих составов. 6.3.2 Пожарная безопасность должна соответствовать требованиям, изложенным в технических регламентах «Требования по оборудованию зданий, сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796, и «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14) и обеспечиваться за счет: ограничения горючей среды; предотвращения образования источников возгорания; возможности беспрепятственной эвакуации людей и спасения материальных ценностей; пожарной устойчивости зданий, требуемой степень огнестойкости; работоспособности систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, систем дымоудаления и оповещения людей о пожаре); предотвращения путей распространения пожара; обнаружения и локализации пожара; ликвидации (тушения) пожара, спасения людей, возможности доступа пожарных подразделений; 6.3.3 Требования безопасности пользования инженерным оборудованием должны обеспечиваться за счет: применения инженерного оборудования и изделий, сертифицированных в установленном порядке; обеспечения защиты инженерного оборудования жилых домов от доступа посторонних лиц и преднамеренного или случайного механического воздействия на источники газоснабжения, электроснабжения во вспомогательных помещениях жилого дома, на элемент наружного освещения. 6.3.4 Требования экологической и радиационной безопасности социального жилища должны обеспечиваться за счет: строительства социального жилища в соответствии с градостроительной документацией; применения разрешенных в строительстве строительных и отделочных материалов; строительства социального жилища по проектам, получившим положительное заключение уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия. 6.4 Санитарно-гигиенический комфорт в помещениях социального жилища обеспечивается требованиями к: температурно-влажностному комфорту и интенсивности воздухообмена; качеству питьевой воды; удалению жидких отходов и нечистот; удалению твердых отходов; инсоляции помещений; освещенности помещений; акустическому комфорту. 6.4.1 Выполнение требования к температурно-влажностному комфорту и интенсивности воздухообмена в помещениях социального жилища должно предусматриваться за счет: обеспечения в помещениях квартиры естественной вентиляции и параметров микроклимата в соответствии с требованиями Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11147) и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства; обеспечение расчетной температуры воздуха и кратности воздухообмена в помещениях должны соответствии с требованиям Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11147) и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;. 6.4.2 Социальные жилища оборудуются системой водоснабжения в соответствии с санитарно-эпидемиологическим требованием к жилым и общественным зданиям и государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 209 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10774) и контролироваться государственными органами санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке. 6.4.3 Для удаления жидких отходов и нечистот социальные жилища, оборудуются системой централизованной (или локальной) хозяйственно-фекальной канализации согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. 6.4.4 Для удаления твердых отходов: в жилых домах квартирного типа и общежитиях с количеством наземных этажей 4 и более по заданию на проектирование предусматриваются мусоропроводы; для обеспечения удаления бытовых отходов для зданий, необорудованных мусоропроводами, следует предусматривать установку мусоросборных контейнеров согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к жилым и общественным зданиям; в жилых домах для престарелых мусоропровод требуется предусматривать при количестве наземных этажей три и более, а в жилых домах для инвалидов – два этажа и более. 6.4.5 Требования к освещенности помещений социального жилища: жилые комнаты, кухни, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квартиры), лестничные клетки, общие коридоры (галереи в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами должны иметь естественное освещение; отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений, кухонь и кухонь-столовых следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8, а для помещений, расположенных в мансардных этажах при устройстве наклонных мансардных окон – не менее 1:10; следует предусматривать площади световых проемов в жилых помещениях в соответствии с нормативным значением коэффициента естественной освещенности. Допускается увеличение площади отдельных световых проемов с целью достижения необходимой архитектурной выразительности фасада здания. 6.4.6 Акустический комфорт жилых помещений должен быть обеспечен мероприятиями по защите помещений от внешних и внутренних источников шума при проектировании жилых домов в соответствии с требованиями государственного норматива в области архитектуры, градостроительства и строительства. |
| 7 |  | ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ |
|  |  | 7.1 Размещение жилых помещений и помещений для пребывания детей в подвальных и (или) цокольных этажах жилых зданий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к жилым и общественным зданиям не допускается. 7.2 Не допускается в квартирах вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, кроме указанных в п. 7.6. 7.3 В квартирах для семей с инвалидами-колясочниками допускается вход из кухни или жилой комнаты в помещение, оборудованное унитазом. 7.4 Спальни следует проектировать непроходными. Общие комнаты в 2–, 3– и 4– комнатных квартирах не допускается проектировать проходными. 7.5 Не допускается крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов непосредственно к ограждающим жилые комнаты межквартирным стенам и перегородкам. 7.6 Не допускается устройство дверей входа в квартиру (жилую ячейку) с открыванием полотен наружу (в общий коридор, галерею, на лестничную площадку), создающее препятствие для прохода на путях эвакуации. 7.7 Использование нежилых помещений общественного назначения и малого предпринимательства не должно нарушать в жилой части здания нормативные параметры воздушной среды, шума, вибрации, электромагнитного поля, не приводить здание или его часть к разрушению, порче и нарушению условий проживания жильцов. 7.8 На первом, втором, цокольном и подвальном этажах жилых зданий не допускается размещать объекты, указанные в санитарно-эпидемиологических требованиях к жилым и общественным зданиям. |
| 8 |  | ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ |
|  |  | 8.1 Холодное (хозяйственно-питьевое и противопожарное) и горячее водоснабжение, а также канализацию и водостоки следует предусматривать исходя из условий инженерной обеспеченности данного населенного пункта, в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. 8.2 В жилых зданиях следует предусматривать отопление и вентиляцию согласно требованиям государственного норматива в области архитектуры, градостроительства и строительства. 8.3 В случаях, предусмотренных заданием на проектирование, исходя из условий данного населенного пункта (района города), допускается проектировать нетрадиционные системы отопления (в том числе автономную). При этом, поквартирные водонагреватели (в том числе малометражные отопительные котлы) на твердом топливе допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до 2-х надземных этажей включительно. Поквартирные генераторы тепла, работающие на твердом топливе, следует устанавливать в кухнях или в отдельных специальных помещениях. В одно–, двухквартирных домах вход в помещение, где расположен генератор тепла допускается устраивать из подсобного помещения квартиры. Варочные и отопительные печи (плиты) на твердом топливе допускается устраивать в жилых домах высотой не более 2-х надземных этажей. 8.4 Не допускается установка варочных печей на твердом топливе, мангалов, каминов во встроенных в жилые здания предприятиях питания. 8.5 Допускается не отапливать незадымляемые лестничные клетки 1-го типа при обеспечении нормируемого термического сопротивления наружных ограждений. 8.6 В нежилых помещениях общественного назначения и малого предпринимательства должны быть предусмотрены автономные системы отопления и вентиляции. 8.7 Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых зданий, оснащенные приборами управления и учета с малошумными насосами, следует размещать в отдельных помещениях, изолированных от жилых комнат. 8.8 Для учета расхода воды в жилых зданиях счетчики для воды следует проектировать: при подключении жилых домов от центрального теплового пункта (ЦТП) – на системе холодного водопровода дома; при подключении от контрольно-распределительного пункта (КРП) – на системе холодного и горячего водопровода. 8.9 Во встроенно-пристроенных (встроенных) в жилые здания нежилых помещениях (общественного назначения и малого предпринимательства) следует устанавливать раздельныее водосчетчики для холодной и горячей воды. 8.10 В жилых зданиях следует предусматривать электроосвещение, силовое электрооборудование согласно требованиям ПУЭ. В жилых зданиях следует предусматривать системы связи и сигнализации согласно требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. 8.11 В кухнях жилых домов высотой 11 этажей и более необходимо предусматривать установку электроплит. 8.12 В нежилых помещениях общественного назначения и малого предпринимательства, встроенных в жилые дома, установка газового оборудования не допускается. 8.13 Многоквартирные жилые здания с числом надземных этажей 6 и более должны быть оборудованы лифтами. Специализированные дома для престарелых и инвалидов оборудуются лифтами при числе надземных этажей 3 и 2, соответственно. 8.14 Машинное помещение лифтов не должно быть расположено непосредственно над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними. Шахта лифтов не должна быть размещена смежно с жилыми комнатами. |
| 9 |  | ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ |
|  |  | 9.1 Энергоэффективность объемно-планировочных решений социального жилища следует достигать путем сокращения площадей ограждающих конструкций – минимально возможным соотношением периметра наружных стен к площади здания. 9.2 Теплотехнические характеристики ограждающих конструкций жилых домов должны соответствовать требованиям государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. 9.3 Применяемые в социальных жилищах системы теплоснабжения, отопления и вентиляции должны обеспечивать расход тепловой энергии не выше удельного нормативного. 9.4 Для учета энергопотребления в социальных жилищах квартирного типа следует устанавливать приборы регулирования и учета расхода воды, газа, тепловой и электрической энергии в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства. |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Нижние пределы площади помещений государственного социального жилища жилой комнаты в однокомнатной квартире 15 м2; общей комнаты (гостиной) в двух– и более комнатной квартире то же в жилой ячейке общежития 16 м2; 12 м2; спальной комнаты в двух– и более комнатной квартире (жилой ячейке общежития) 9 м2; кухни кухни-ниши кухни, при количестве жилых комнат более 2–х 9 м2; 6 м2; 12 м2 |

УДК 728                                                                             		       МКС 91.040.30

Ключевые слова: государственный нормативно-технический документ, строительные нормы, государственное социальное жилище, потребительские (функциональные) качества социального жилища, требования к основным потребительским качествам, требования к элементам жилых зданий.